Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Перечень и требования к спецтехнике:

  - Грузовой автомобиль оборудованный АС-бочкой для нужд откачки и перевозки теплоносителя удаляемого из технологических лотков, тепловых камер и трубопроводов тепловых сетей. Характер откачиваемой среды – загрязненный. Объем оборудованной на шасси автомобиля емкости для перевозки от 3 до 5 м.куб.

  - Грузовой автомобиль оборудованный будкой для перевозки ремонтной бригады участка тепловых сетей. Объем установленной будки не менее 15 м.куб. Будка должна быть оборудована для перевозки людей в количестве 6 человек и изолированным отсеком для перевозка баллонов с кислородом и пропаном. Окраска будки должна соответствовать требованиям предъявляемой к окраске аварийно-восстановительной спецтехники.

- Спецтехника должна быть в исправном состоянии с действующим талоном прохождения технического осмотра.

- Спецтехника передается в аренду без водителей. Будет использоваться как аварийно-восстановительная в круглосуточном режиме.

- Арендатор берет на себя обязанность по поддержанию указанной спецтехники в работоспособном состоянии. Обеспечение ГСМ за счет арендатора.

5. 	Срок аренды с 01.01.2023 по 31.12.2023 года.

Технический директор								В.А. Яжемчук